- Цель работы

  - Исследование рабочих свойств асинхронного двигателя путем снятия соответствующих опытных характеристик

- Программа работы

  - Изучить схемы для исследования асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

  - Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе

- Приборы и оборудование

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стенда (МПС);

- модуль питания (МП);

- модуль автотрансформатора (ЛАТР);

- силовой модуль (СМ);

- модуль измерителя мощности (МИМ);

- Порядок выполнения работы

  - Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние. Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена на рисунке 1.

  - Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

переключателем SA1 МДС1 вводить сопротивление в цепь статора до тех пор, пока ток статора примерно будет равен номинальному току статора. Это точку необходимо зафиксировать в таблице 1.

Рисунок 1 – Схема для исследования асинхронного электродвигателя.

Таблица 1 – данные опыта

| Данные опыта | Расчетные данные |
| --- | --- |
| U1ФК | I1ФК | P1ФК |  | Р1К | ΔPЭЛ.1 | ΔPCТ | PЭМ.К | МЭМ.К |  |  |
| В | A | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Н∙м |  |  |

Расчетные данные.

Электромагнитный момент при опыте короткого замыкания, Н∙м:

,

где  – электромагнитная мощность при опыте короткого замыкания, Вт:

,

где  – трехфазная активная мощность при опыте короткого замыкания, Вт:

,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Электрические потери в обмотке статора асинхронного двигателя, Вт:

,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б).

Потери в стали при напряжении U1К, Вт: ,

где  – потери в стали при номинальном напряжении, Вт:

,

где  – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

– механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Электромагнитный момент при номинальном напряжении, Н∙м: .

Кратность пускового момента: , где  и – номинальная мощность на валу и угловая номинальная частота вращения (Приложение Б).

Кратность пускового тока:

.

  - Опыт холостого хода асинхронного двигателя

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

- переключатель SA1 МДС1 установить из положения «∞» в положение «0», напряжение принимает значение, равное номинальному, запускается асинхронный двигатель. Данные опыта занести в таблицу 2.

Таблица 2 – данные опыта

| Данные опыта | Расчетные данные |
| --- | --- |
| U1ФН | I10 | P1Ф |  | Р10 |  | ΔPCТ | ΔPCТ.1 |  |
| В | A | Вт | рад/с | Вт |  | Вт | Вт |  |

Расчетные данные.

Коэффициент мощности : ,

где  – активная мощность трех фаз, Вт: ,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Потери в стали сердечника статора при напряжении U1ФН, Вт: ,

где  – потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт:

,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

– механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

– механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Значение тока холостого хода в относительных единицах: .

- Контрольные вопросы

  - Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?

  - Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении напряжения питающей сети?

  - Объяснить физический смысл зависимости .

Вывод: