1 Цель работы

1.1. Изучить методом «двух узлов»

1.2. Выяснить область применения данного метода

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1 Принципиальная схема электрической цепи.

2.2. Схема замещения.

2.3. Результаты расчета.

Задание. Для электрической цепи постоянного тока (рис. 1), используя данные, приведенные для данного варианта в табл. 1, определить токи в ветвях , , , режимы работы источников, проверить совпадение баланса мощностей.

| а |  | в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| б |  | г |  |
| д |  | е |  |

| Величины | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| , В | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 115 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| , В | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| , Ом | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| , ОМ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| , Ом | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| , Ом | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| , Ом | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| , Ом | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| , Ом | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| , Ом | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Схема уч-ка | Рис. 1а | Рис. 1б | Рис. 1в |
| Величины | Варианты |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| , В | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| , В | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| , Ом | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| , ОМ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| , Ом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| , Ом | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| , Ом | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| , Ом | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| , Ом | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| , Ом | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Схема уч-ка «2-3» | Рис. 1г | Рис. 1д | Рис. 1е |