1 Цель работы

1.1 Контроль технического состояния и диагностика тепловентиляторов

2 Порядок выполнения работы

2.1 Подготовить рабочее место

2.2 Произвести включение тепловентилятора в сеть

2.3 Провести внешний осмотр тепловентилятора с занесением результата в лист осмотра

2.4 Провести осмотр электрической составляющей тепловентилятора с занесением результата в лист осмотра

2.5 Написать вывод (по ходу выполнения)

2.6 Ответить на контрольные вопросы

3 Описание лабораторной установки

Лабораторная работа проходит с использованием электрического оборудования в виде тепловентилятора. К нему приложены его технические характеристики. Для проведения работы необходимо иметь мультиметр, отвёртку.

Технические характеристики водонагревателя

4 Краткие теоретические сведения

Тепловентиля́тор (тепловая пушка) — отопительный прибор конвекционного типа, обогревающий помещение за счет интенсивного непрерывного пропускания большого объёма воздуха через нагревательный элемент при помощи встроенного вентилятора.

Использование тепловентилятора наиболее обоснованно в помещениях, где не требуется постоянное поддержание комфортных температур, но нуждающихся в быстром их достижении. Нагревательный элемент быстро достигает рабочей температуры, а принудительное нагнетание воздуха обеспечивает его более быструю циркуляцию в объёме помещения. При отключенном нагревательном элементе многие модели способны выполнять функцию обычного вентилятора.

В зависимости от класса изделия улучшаются шумовые и очистительные показатели тепловентиляторов. Существуют модели, применение которых возможно даже во влажных помещениях.

При высоте потолка в помещении свыше 5 м необходимо оснащение потолочными вентиляторами для перенаправления нагретого воздуха, скапливающегося наверху. Настенный тепловентилятор можно использовать как тепловую завесу.

Виды тепловентиляторов

По виду топлива:

- Электрические.

- Газовые (сжиженный, природный).

- Керосиновые.

- Мазутные.

По сфере применения:

- Бытовые.

- Промышленные.

По способу установки:

- Переносные.

- Стационарные: напольные, настенные, потолочные.

Также различают:

- Автономные

- Встраиваемые в отопительную систему

### Электрические тепловентиляторы

По типу нагревательного элемента делятся на спиральные (нагревательный элемент - нихромовая спираль) , ТЭНовые (нагревательный элемент - ТЭН (трубчатый электрический нагреватель), ТЭН может быть гладким или оребрённым) и более совершенные — с керамическим нагревательным элементом.

Тепловентиляторы очень эффективны, так как работают в режиме непрерывного обогрева (в то время как многие масляные радиаторные электрообогреватели регулярно отключаются для предотвращения перегрева внутренних элементов и внешней поверхности). Также благодаря нагнетаемой струе воздуха тепловентиляторы обеспечивают более равномерную температуру в разных частях помещения.

5 Методические указания

Контроль технического состояния тепловентилятора проводится путём внутреннего и внешнего осмотра с занесением результатов в лист осмотра. Для проведения работы будет представлена документация по ремонту тепловентилятора. На её примере можно понять типичную схему действий при поиске и устранении неисправностей.

## Основные неисправности и методы их устранения

1. Дует но не греет. Скорее всего напряжение на греющий элемент (нихромовую спираль) не приходит, или приходит но теряется на своеобразном предохранителе от перегрева. Это термопредохранитель, на нём указывается температура срабатывания и ток, на который он рассчитан. Также обратите внимание на биметаллический терморегулятор, его контакты есть смысл зачистить, а потом для уверенности прогреть паяльником. Контакты должны разомкнуться, а потом, после остывания, снова замкнуться. Он может применяться и для терморегулирования, и для аварийного выключения при превышении температуры. Если не уверены в их работоспособности - временно замкните и посмотрите, начнётся ли нагрев.

Рисунок 1 – электрическая схема тепловентилятора

2. Почти в любом тепловентиляторе нагревательный элемент - нихромовая открытая спираль. Обрыв не исключается - внимательно осмотрите её и восстановите. Будьте внимательны, если при сборке вы закоротите витки, то соответственно сопротивление уменьшится, ток увеличился, а ваши вилки или розетки сгорят. Еще раз внимательно разберите, посмотрите на спираль, если есть проблемы - устраните, соберите и пользуйтесь прибором.

3. Если тепловой вентилятор после долгого использования плохо греет. Например на второй мощности как на первой, то нужно протереть внутренности от пыли. Бывает, что под нагрузкой плохой контакт вилки проходит через электрическую дугу, и раскаляется вся зона контакта. Включите на несколько секунд и потрогайте штыри вилки - если один из них теплее другого - меняйте вилку целиком.

4. При включении - воняет раскалённой спиралью нагревателя, но мотор вентилятора не крутится. Скорее всего он сгорел, либо забился пылью, либо поизносился подшипник (втулка) ротора на статоре. Разберите электромотор, прострите тряпкой тщательно и капните машинного масла в места контакта подвижных частей с неподвижными. Если не помогает, или вентилятор гудит и крутит слабо - выкидывайте мотор. Он может остановиться в самый неподходящий момент и стать причиной пожара.

Лист осмотра (заполняется по ходу выполнения л/р).

Действие                                                           Результат

6 Контрольные вопросы

6.1 Разновидности тепловентиляторов.

6.2 Основные неисправности.

6.3 Чем опасна неисправность мотора?